## Slide 1
Bepalen van HotSpots via een trechteraanpak en aanvullend onderzoek volgens de QuickScan-richtlijn
Ing. Don Zandbergen
Deelsessie 4b – Zaal 4

## Slide 2
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
De aanpak om vanuit de beschikbare funderingsinformatie tot landsdekkende analyses van funderingsrisico’s te komen, hanteert het zevenmodel.
Van Grof naar fijn
Dit model draait om de kunst van uitsluiten en vaststellen door te analyseren en onderzoeken

## Slide 3
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
(Bureau onderzoek)
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)

## Slide 4
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
(Bureau onderzoek)
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)
Bovengronds onderzoek
(op locatie)

## Slide 5
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
(Bureau onderzoek)
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)
Bovengronds onderzoek
(op locatie)
+ ondergronds onderzoek
(op locatie graven)

## Slide 6
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
(Bureau onderzoek)
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)
Bovengronds onderzoek
(op locatie)
+ ondergrondonderzoek
(op locatie graven)

## Slide 7
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
(Bureau onderzoek)
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)
+ ondergrondonderzoek
(op locatie graven)
Laag
Midden
Hoog

## Slide 8
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
(Bureau onderzoek)
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)
Laag
Midden
Hoog
Goed Monitoring
Slecht

## Slide 9
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
(Bureau onderzoek)
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)
Laag
Midden
Hoog
Goed Monitoring
Slecht

## Slide 10: Wat is FunderMaps?
FunderMaps is en online platform dat op een gemakkelijk wijze database , risicomodellen en GIS koppelt voor de gebruiker.
FunderMaps is als Asset Management tool specifiek gericht op het verwerken van funderingsgegevens en analyseren van funderingsrisico’s
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 11
Database
Binnen FunderMaps worden funderingstypes vastgelegd. Van de bijna 7 miljoen panden in Nederland met een woonfunctie is voor circa 2 miljoen het funderingstype bekend.
Betrouwbaarheid
De FunderMaps-database is nog niet compleet en bevindt zich in ontwikkeling en uitbreiding. Hierdoor bestaan datalacunes en verschillen in de betrouwbaarheid van de modelresultaten voor funderingstype en funderingsrisico’s.
Inzicht voortgang
https://funderconsult.com/stand-van-het-land
Databasis en betrouwbaarheid van funderingsinformatie
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 12
Datadekking en verrijking
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 13: Datadekking – Dataverrijking uit landelijke voorziening
Landelijke voorzieningen als basis voor funderingsregistratie Deze data-sets vormen een essentiële basis waarop we kunnen terugvallen. Deze bronnen zorgen voor actuele en betrouwbare informatie die nodig is voor analyses en samenwerkingen.
BAG/BGT: Informatie over bouwjaren en actuele pandgegevens.
AHN4/5: Hoogtebestanden voor inzicht in maaiveldhoogtes.
Peilgebieden: Uitgangspunten voor grondwaterstanden.
Nationaal WaterModel: Informatie over GLG/GHG (grondwaterstanden).
BRO-Loket: Data over bodemopbouw en GeoTOP.
Klimaatmodellen: Inzicht in toekomstige veranderingen en effecten.
Deze gegevens zijn cruciaal voor het bijhouden van panden, het bepalen van monumentale status en het ontwikkelen van handelingsperspectieven in samenwerking met andere partijen.
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 14: Datadekking – Dataverrijking uit samenwerkingen en lokale bron
Archiefgegevens
Door actieve samenwerkingen met gemeenten en corporaties worden grote delen van Nederland geïnventariseerd door archiefgegevens op te zoeken.
Funderingsonderzoeken / QuickScans
Door samenwerkingen met onderzoeksbureaus ontvangen wij funderingsrapporten, ook wanneer deze niet direct via gemeenten of corporaties bij ons terechtkomen.
Particulieren
Crowdsourcing blijkt een effectief middel. Door bewoners in staat te stellen hun funderingstype door te geven groeit de database.
Makelaars en Taxateurs
Bij het ontvangen van een funderingsrisicorapport kan blijken dat aanvullende gegevens beschikbaar zijn. Makelaars en taxateurs kunnen via de terugmeldfunctionaliteit deze informatie doorgeven aan FunderMaps.
Funderingsherstelregister
Herstelde funderingen zijn panden met een hoog risico die door genomen maatregelen naar een lager risiconiveau zijn gebracht.
Satellietdata
Voor heel Nederland is een uitgangspunt beschikbaar voor pandzakking.
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 15: Datadekking – Datadekking
Hier staan >2 miljoen puntjes ;-)
Vastgestelde gegevens
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 16: Modellen – Funderingstype (vastgesteld)
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 17: Modellen – Funderingstype (vastgesteld + indicatief)
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 18: Ontsluiting in map-viewer – Kwaliteitsgegevens uit onderzoeken
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 19: Ontsluiting in map-viewer – Pandzakking
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 20: Modellen – Funderingsrisico’s
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 21: Het Funderingsrisicorapport
Rapport is niet openbaar
Rapport bevat gegevens uit de FunderMaps database, modelgegevens en uitgangspunten (data)
Rapport geeft een statistische duiding voor de rest van de wijk
Rapport wordt alleen verstrekt aan professionals taxateurs (training vereist)
Betrouwbaarheid gegevens wordt aangegeven als “vastgesteld” of “indicatief”
Gemeentes ed. met eigen systeem kunnen aansluiten of wordt naar doorverwezen voor (meer) gegevens
Stap 1. Het Funderingsrisicorapport -

## Slide 22
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
(Bureau onderzoek)
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)
Laag
Midden
Hoog
Goed Monitoring
Slecht
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)

## Slide 23
Een snelle en eenduidig
om inzicht te krijgen
Een QuickScan bestaat uit
uit te voeren metingen
In de staat van de
fundering
Stap 2. Onderzoek volgens QuickScan richtlijn
Notes: De FunderScan is een Quickscan methodiek gebaseerd op de KCAF-richtlijn funderingen onder gebouwen, ontworpen voor een snelle en effectieve vaststelling van funderingsrisico’s / problemen.

## Slide 24
Inzicht in funderingsrisico’s – Aanvullend onderzoek conform QuickScan-richtlijn
QuickScan
De QuickScan Funderingsonderzoek biedt een snelle en efficiënte manier om het funderingsrisico van een pand in te schatten wanneer een taxateur of hypotheekverstrekker meer zekerheid wenst. De QuickScan wordt uitgevoerd door erkende bedrijven die gebruikmaken van de FunderMaps-database en de beoordelingsrichtlijn van de QuickScans.
Opname-app
Met behulp van de QuickScna-app kunnen resultaten snel worden verzameld, beoordeeld en gerapporteerd.
Vraag vanuit de markt
In 2023 is vanuit een combinatie van woningcorporaties en financiële instellingen expliciet aan het KCAF gevraagd om te komen tot een lichtere en snellere vorm van funderingsonderzoek.
Een instrument dat snel toepasbaar is, schaalbaar is op portefeuilleniveau, en toch voldoende betrouwbaar inzicht biedt om vervolgkeuzes te onderbouwen.
Stap 2. Onderzoek volgens QuickScan richtlijn

## Slide 25: Inzicht in funderingsrisico’s – QuickScan-richtlijn
  Wat bevat de QuickScan
  De QuickScan bestaat uit 3 meetonderdelen op locatie:
  Visuele inspectie (scheuren)
    Schouwen van de buitenmuren / vertrekken.
    Inventariseren van signalen die relatie hebben met vervorming en daarmee met het functioneren van de fundering
  Loodmeting
  Lintvoegmeting
  (Optioneel, verplicht indien beschikbaar) Pandzakking
  (Optioneel, verplicht indien beschikbaar) Archiefdata
  De meetresultaten worden conform de KCAF-richtlijn beoordeeld en verwerkt op kaartmateriaal.
Stap 2. Onderzoek volgens QuickScan richtlijn
Notes: Dit gebeurt op basis van een gevelopname van scheuren, scheefstandsmetingen en eventueel pandzakkingsgegevens. Deze methodiek maakt gebruik van uitwendige, gemakkelijk te verkrijgen metingen als indicatoren voor funderingsproblemen. Daarnaast kan bij de QuickScan gebruik worden gemaakt van de applicatie FunderMaps, waarin diverse algemene en eventueel pand-specifieke (archief)gegevens zijn opgenomen
Archiefonderzoek (optioneel): Een vastgesteld uitgangspunt of aanname voor het funderingstype is bepalend bij de beoordeling.

## Slide 26
Inzicht in funderingsrisico’s – Aanvullend onderzoek conform QuickScan-richtlijn
Stap 2. Onderzoek volgens QuickScan richtlijn

## Slide 27
QuickScan-app
Stap 2. Onderzoek volgens QuickScan richtlijn

## Slide 28: De QuickScan – FunderScan app
Applicatie voor uniformiteit en efficiëntie Een nieuwe applicatie maakt het mogelijk meetonderdelen uniform vast te leggen, met herleidbare en navolgbare metingen. De app genereert automatisch rapportages en integreert met de FunderMaps-database voor directe toegang tot gegevens zoals pandzakking en archiefdata.
Stap 2. Onderzoek volgens QuickScan richtlijn

## Slide 29: De QuickScan – FunderScan app
Applicatie voor uniformiteit en efficiëntie Een nieuwe applicatie maakt het mogelijk meetonderdelen uniform vast te leggen, met herleidbare en navolgbare metingen. De app genereert automatisch rapportages en integreert met de FunderMaps-database voor directe toegang tot gegevens zoals pandzakking en archiefdata.
Stap 2. Onderzoek volgens QuickScan richtlijn

## Slide 30: De QuickScan – FunderScan app
Applicatie voor uniformiteit en efficiëntie Een nieuwe applicatie maakt het mogelijk meetonderdelen uniform vast te leggen, met herleidbare en navolgbare metingen. De app genereert automatisch rapportages en integreert met de FunderMaps-database voor directe toegang tot gegevens zoals pandzakking en archiefdata.
Stap 2. Onderzoek volgens QuickScan richtlijn

## Slide 31: De QuickScan – FunderScan app
Applicatie voor uniformiteit en efficiëntie Een nieuwe applicatie maakt het mogelijk meetonderdelen uniform vast te leggen, met herleidbare en navolgbare metingen. De app genereert automatisch rapportages en integreert met de FunderMaps-database voor directe toegang tot gegevens zoals pandzakking en archiefdata.
Stap 2. Onderzoek volgens QuickScan richtlijn

## Slide 32
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel
Analyseren
(Bureau onderzoek)
Stap 1.
Funderingsrisicorapport (vanuit FunderMaps)
Stap 2.
Aanvullend onderzoek (volgens QuickScan richtlijn)
Stap 3.
Funderingsonderzoek (volgens KCAF richtlijn)
Laag
Midden
Hoog
Goed Monitoring
Slecht

## Slide 33
Meer onderzoeksonderdelen t.o.v. QuickScan
Ten opzichte van een QuickScan kent een volledig funderingsonderzoek meer onderzoeksonderdelen. De belangrijkste verschillen zijn:
Er worden aanvullende bovengrondse metingen uitgevoerd.
Archiefonderzoek is essentieel voor de beoordeling van de resultaten.
De fundering wordt vrijgegraven om de geometrie op te nemen.
Er wordt houtonderzoek uitgevoerd, zowel in het veld als in het laboratorium.
Hierdoor is het mogelijk een exact waardeoordeel te geven met een handhavingstermijn (restlevensduur van de fundering).
Volledig Funderingsonderzoek
Stap 3. Volledig funderingsonderzoek

## Slide 34
QuickScan & volledig Funderingsonderzoek
QuickScan Geeft een risico-inschatting op basis waarvan beter kan worden bepaald of een volledig funderingsonderzoek noodzakelijk is.
Volledig Funderingsonderzoek Wanneer een QuickScan aantoont dat het risico hoog is, is een volledig funderingsonderzoek nodig om de funderingskwaliteit gedetailleerd vast te stellen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door erkende bedrijven die voldoen aan de nationale richtlijn en zijn opgenomen op de erkenningslijst. De uitkomst van een dergelijk onderzoek is altijd een handhavingstermijn (waardeoordeel).
Kwaliteitsborging
Zowel QuickScans als volledige funderingsonderzoeken worden uitgevoerd volgens nationale richtlijnen. Bedrijven die deze onderzoeken uitvoeren vanuit de erkenningsregeling, worden periodiek gecontroleerd om de kwaliteit te waarborgen. Het KCAF speelt hierbij een belangrijke rol om de betrouwbaarheid van de processen en resultaten te garanderen.
Stap 3. Volledig funderingsonderzoek

## Slide 35
Inzicht in funderingsrisico’s – Zevenmodel naar handelen
Monitoren: Volg scheuren, verzakkingen en grondwaterstanden met metingen of een herhaalde QuickScan.
Herstel: Plan tijdig herstel of vervanging bij aangetoonde schade of aantasting.
Preventie: Verbeter ontwatering, riool en hemelwaterafvoer om droogstand te beperken.
Verduurzaming koppelen: Combineer funderingsaanpak met isolatie- of energiemaatregelen.
Financiering: Onderzoek subsidies en fondsen voor duurzaam funderingsherstel.
Samenwerking: Werk samen met gemeente, corporatie of buren bij blok- of rijtjeswoningen.
Stap 3. Volledig funderingsonderzoek

## Slide 36
De waarom?

## Slide 37
Inzicht in funderingsrisico’s – Waarom?
Transparantie bij Aan- en Verkoop van Woningen
Inzicht in funderingsproblemen beschermt kopers en verkopers tegen verborgen gebreken. Het KCAF ontwikkelde samen met partners een stappenplan op basis van het trechtermodel om transparantie en efficiëntie in het verkooptraject te vergroten — een solide basis voor een duurzame woningmarkt.
Transparantie voor Woningcorporaties
Voor woningcorporaties is inzicht in funderingsrisico’s essentieel voor duurzaam onderhoud en effectief assetmanagement. Het stelt hen in staat prioriteiten te stellen bij verduurzaming, investeringen doelgericht te plannen en vastgoedwaarde op lange termijn te behouden.
Transparantie voor Lokale Overheden
Voor gemeenten en waterschappen vormt funderingsinformatie een belangrijke bouwsteen voor beleidsvorming en gebiedsgerichte aanpak. Het ondersteunt de prioritering van kwetsbare wijken, de koppeling met klimaatadaptatie en het efficiënt inzetten van middelen voor preventie en herstel.
Funderingsrisicorapport
HotSpot-kaarten